Systémová analýza
Přednáška 6 – Petriho sítě

Poznámky k přednášce

Zuzana Bělinová

Petriho sítě (Petri nets – PN)

- Grafický nástroj

- Především modelování procesů

- Carl Adam Petri (1962)

- Vychází z teorie orientovaných grafů

- Grafická a maticová podoba

- Podobnost s vývojovými diagramy

- Snadno počítačově zpracovatelné

- Přehledné znázornění paralelních procesů

- ….

Speciální typ orientovaného grafu

- Dva typy uzlů

  - P (místa – „places“) – odpovídají stavu

  - T (přechody – „transitions“)  - odpovídají události

- Ohodnocené orientované hrany („arcs“)

  - Hrany mohou vést jen z jednoho typu uzlu do druhého (místo – přechod, přechod – místo)

  - Hrany se mohou větvit (jak v místech, tak v přechodech)

- Jádra – tokeny („tokens“) v místech, označují aktivní stavy

Definice Petriho sítě

PN := (P,T,F,B,M0)

- P = p1,p2, . . . ,pn   množina všech míst (places) – označují stav systému

- T = t1,t2, . . . ,tl     množina všech přechodů (transitions) – popisují změny stavů (události)

- F – dopředná matice (forward matrix) – vztah mezi místy a následujícími přechody (PT)

- B – zpětná matice (backward matrix) – vztah mezi místy a předcházejícími přechody (PT)

- M = m1,m2, . . . ,mn   je vektor obsazení míst jádry

- M0 – vektor počátečního obsazení

Zásady modelování pomocí PN

- Pravidla odebírání a přidávání jader :

  - jádra se odebírají z míst před přechodem (T) a přidávají do míst za přechodem po „odpálení“ přechodu

  - odpálen může být pouze „uvolněný“ přechod

  - přechod je uvolněn, je-li každé místo před přechodem obsazeno alespoň tolika jádry, kolik představuje ohodnocení hrany

  - místům před přechodem se při odpálení přechodu odebírá tolik jader, kolik představuje ohodnocení příslušných hran

  - do míst za přechodem se po jeho odpálení předáme tolik jader, kolik předepisuje ohodnocení příslušné hrany

  - speciální přechod, ke kterému je předchozí místo připojeno zakazovací vazbou,  je uvolněn k odpálení jen tehdy, jestliže místo připojené k přechodu zakazovací vazbou obsahuje méně jader než je ohodnocení hrany.

Specifické typy PN

- konfliktní síť – je uvolněno více přechodů k odpálení

- bezpečná síť – v každém místě je max. 1 jádro

- k-ohraničená síť – v každém místě je maximálně k jader

- živá síť – lze odpálit všechny přechody (při daném výchozím stavu M0)

- konzervativní síť – stejný počet jader před i za přechodem

Jak modelovat procesy

- graficky

- Přechodový graf PN

- orientovaný graf

  - uzly – seznamy obsazených míst

  - hrany – odpálené přechody

  - počáteční uzel – počáteční vektor obsazení M0

- větví se pouze při konfliktní situaci – každá větev modeluje alternativu procesu

- obsahuje všechny alternativy

- pro každé M0 odlišný přechodový graf

- Příklad

- Výpočet přechodového grafu
(snadno počítačově zpracovatelné)

- Způsob výpočtu přechodového grafu (není ve skriptech):

  - rozdíl matic B-F=A

  - ke každému sloupci A přičítám vektor M

  - pokud sloupec neobsahuje zápornou hodnotu, je to nový vektor M

  - nový vektor M připočtu opět k matici A

| F – dopředná matice |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 1 | 1 | 0 |
| P2 | 0 | 0 | 1 |
| P3 | 0 | 0 | 1 |
| P4 | 0 | 0 | 0 |

| B – zpětná matice |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 0 |
| P2 | 1 | 0 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| A=B-F |  |
| --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 | M0 |
| P1 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| P2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| M0+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 1 | 1 | 2 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(1,1,0,0)+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 1 |
| P2 | 2 | 1 | 0 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(1,0,1,0)+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | 0 | 0 | 1 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 1 | 2 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,2,0,0)+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 3 | 2 | 1 |
| P3 | 0 | 1 | -1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,1,1,0)+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 2 | 1 | 0 |
| P3 | 1 | 2 | 0 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

| M(0,0,2,0)+A |
| --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| P1 | -1 | -1 | 0 |
| P2 | 1 | 0 | -1 |
| P3 | 2 | 3 | 1 |
| P4 | 0 | 0 | 1 |

Tento jednoduchý postup platí, pokud v síti není zakazovací vazba.

V případě existence zakazovací vazby je třeba postup rozšířit (viz dále).

Výsledný přechodový graf

Práce se zakazovací vazbou (ZV) - postup

- Zakazovací vazbu mám označenu 1z (popř. Xz) Při výpočtu počítám s hodnotou, ale musím specielně vyhodnocovat pole, na kterých se zakazovací vazba nachází

- Sčítám vektor obsazení Mk a matice A

- Součet M a A vyhodnocuji s úpravou:
v místě Aij, kde ij je pozice zakazovací vazby musí být záporná hodnota, aby byla splněna podmínka zakazovací vazby, tedy

  - Sloupce různé od j (není v nich zakazovací vazba) tvoří nový vektor M pokud jsou nezáporné

  - Sloupce j (obsahující zakazovací vazbu) tvoří nový vektor M pokud hodnota i je záporná a ostatní hodnoty jsou nezáporné. Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, nový vektor M je vypočtený sloupec, kde na pozici i vložím hodnotu Mi – z přičítaného vektoru (typicky  0 pro zakazovací vazbu ohodnocenou 1)

Možné varianty Petriho sítí

např.

  - zavedení kapacit míst

  - zavedení podmínek pro uvolnění přechodu (ohodnocení přechodů)

  - Petriho sítě vyšší úrovně (high-level Petri nets) – barevné Petriho sítě – jádra různých barev

  - …..